## Slide 1: Projet : sonification d’interface
Romain Le Bail – Nathalie Lurin
Encadre par :
Sébastien Denjean – Vincent Roussarie – Jean-François Petiot

## Slide 2: Contexte du projet
Sonification de la commande gestuelle d’une interface
1
2
3
1: Ecran de contrôle des utilitaires du véhicule
2: capteur vidéo
3: zone de détection de gestes

## Slide 3: I. Présentation générale de la solution
LEAP
SCRIPT PYTHON
PATCH PD
Gestes par défaut
Positions absolues
Vitesses
Gestes améliorés
Positions / écran virtuel
Evènements
Vitesses
SON
UTILISATEUR

## Slide 4: I. Présentation générale de la solution: capteur
Capteur Leap Motion
  3 capteurs vidéo + 2 infrarouge
  Position et vitesse des différents éléments de la main (articulations, os…)
  Précision de l’ordre du mm
  Reconnaissance de certains gestes de base

## Slide 5: Présentation générale de la solution (suite)
Gestes sonifiés:
  Swipe gauche/droite et haut/bas
  Cercle
  Screentap/keytap
  Sortie de la zone
Proposition de 2 thèmes:
  Mécanique
  Papier

## Slide 6: II. Modulation des sons : cercle et validation
Pour le cercle :
  Spatialisation droite/gauche ou gauche/droite suivant l’orientation du cercle
  Durée fixe, suivi d’un son de validation
  Sensibilité de la reconnaissance du cercle réglable
Pour le son de validation :
  Pas de modulation : simple son ponctuel
  Se déclenche lors de gestes de confirmation

## Slide 7: II. Modulation des sons : swipe
Gauche / Droite :
  Spatialisation (panning + delay) suivant la direction du geste
Haut / Bas :
  Amplitude croissante/décroissante suivant la direction du geste
Commun à tous les gestes :
  La vitesse de lecture du son dépend de la vitesse du geste
  Pas de son de confirmation

## Slide 8: II. Modulation des sons : zone
LEAP
USB
ECRAN VIRTUEL
30 cm
35 cm
22 cm
22 cm

## Slide 9: II. Modulation des sons : zone
Définition de la zone :
  Parallélépipède devant l’écran virtuel, de taille réglable
  Définie par défaut à 35cm de large, 30cm de haut, 22cm de profondeur
Son associés :
  Début de sortie de zone : simple son ponctuel
  Son continu :
    Silence hors de portée du LeapMotion
    Accord inharmonique + bruit au plus éloigné qui se transforme progressivement en accord harmonique sans bruit dans la zone

## Slide 10: II. Modulation des sons : mixer
Le volume de chaque son est contrôlé par un mixer général dans Pure Data
Les volumes sont envoyés aux différents sous-patch grâce aux fonctions send et receive

## Slide 11: III- Traitement des données du Leap Motion
Interface de programmation choisie : Python

## Slide 12: III- Traitement des données du Leap Motion
Communication avec Pure Data
  Protocole OSC implémenté dans plusieurs langages
  Envoie des données sur un port écouté par Pure Data
  Routage des données en fonction des informations qu’elles contiennent
Prise en compte de la zone
  Savoir si un point est dans la zone en face de l’écran (isFacingTheScreen)
  Savoir la distance d’un point à l’écran (distanceFromScreen)
  Savoir quelle zone l’utilisateur pointe avec son doigt (getScreenZonePointedAt)

## Slide 13: III- Traitement des données du Leap Motion
Gestions des événements
  Utilisation des gestes déjà fournis avec le Leap Motion
    Réglage des paramètres du Leap Motion pour qu’il soit plus sensible
    moins de faux-positifs par l’ajout d’un timer après chaque geste
    Geste reconnu uniquement à partir du mouvement de l’index
  Possibilité d’améliorer la reconnaissance des gestes par d’autres moyens
    Réseau de neurones
    Algorithmes plus simples

## Slide 14: IV. Le futur du projet
Amélioration de la reconnaissance des gestes existants / ajout de nouveaux gestes :
  Possibilité d’utiliser le réseau de neurones inclus dans le projet
  Script de capture de données fonctionnel
Ajout de nouveau thèmes
Utilisation de plus d’informations pour moduler les sons : position, vitesse au cours du temps…

## Slide 15: Démonstration

## Slide 16: Conclusion
Réalisé :
  Amélioration de l’API du Leap
  Modulation des différents sons : spatialisation, variation de vitesse de lecture et d’amplitude
  Deux thèmes sonores cohérents
A faire :
  Explorer d’autres modulations
  Prendre en compte l’environnement sonore réel de la voiture
  Continuer l’amélioration de la reconnaissance des gestes
  Travailler les sons plus finement
  Tester le prototype sur un panel d’utilisateurs potentiels

## Slide 17: Des questions ?
Merci!